## Slide 1
04 – Kapacita vodičů a kondenzátory
KONDENZÁTOR

## Slide 2: 1.4 Kondenzátory.
ne, množství náboje je omezené tvarem a velikostí předmětu
počet částic – nábojů – na vodiči je omezený
každý vodič má tedy určitou kapacitu
??? Můžeme na vodič (kouli, desku) přenést libovolně velký náboj?
voltmeter

## Slide 3: 1.4 Kondenzátory.
elektrická kapacita vodiče – C jednotka: [C] = F (farad)
vyjadřuje schopnost vodiče uchovat elektrický náboj  čím větší kapacita tělesa, tím více náboje lze na těleso přenést
představuje maximální množství náboje na tělese
Q – elektrický náboj
U – elektrické napětí

## Slide 4: 1.4 Kondenzátory.
??? Jak velká je kapacita 1 F?
1 F je kapacita vodiče, který se nábojem 1 C nabije na potenciál 1 V
z pohledu „velikosti“ je 1 F „velká“ kapacita
běžné hodnoty: pF, nF, µF
Kapacita vodiče
ZÁVISÍ na geometrii (tvaru a velikosti) vodiče
NEZÁVISÍ na velikosti napětí nebo náboje přivedeného na vodič

## Slide 5: 1.4 Kondenzátory.
Kondenzátor
obecně jakékoliv zařízení, které umožňuje uchovávat elektrickou energii ve formě nahromaděného náboje
v praxi: pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k uchování el. náboje
princip: dvě vodivé elektrody oddělené dielektrikem
základní vlastnosti: kapacita, maximální dovolené napětí
základní součástka oscilačních obvodů (generátorů elmg. vln)
nelze využít místo baterie jako dlouhodobý zdroj elektrické energie, po vybití kondenzátoru je třeba ho opět nabít
Značení:

## Slide 6: 1.4 Kondenzátory.
Typy kondenzátorů podle dielektrika:
Leydenská láhev – historicky (1745) první kondenzátor vyrobený ze skleněné lahve (mající funkci dielektrika) opatřené zevnitř i zvnějšku vodivými polepy (elektrody); pojmenovaná podle nizozemské univerzity v Leidenu; dodnes používaná u Wimshurstově indukční elektrice
otočný vzduchový – používá se jako ladící prvek v elektronických zařízeních, např. v rádiu k naladění stanice; kapacita se mění otáčením podle velikosti plochy, která je společná mezi statorem (pevná část) a rotorem (otáčející se desky)

## Slide 7: 1.4 Kondenzátory.
Typy kondenzátorů podle dielektrika:
svitkový – papír, obvykle napuštěný voskem, tvoří dielektrikum; elektrody bývají z hliníkové fólie
elektrolytický – elektrody s velkým povrchem, při zapojení je třeba dbát na správnou polaritu, má vysokou kapacitu; katoda – vodivý elektrolyt (tekutý, polosuchý, pevný), anoda – hliníková fólie značka je mírně odlišná od běžného značení:

## Slide 8: 1.4 Kondenzátory.
Typy kondenzátorů podle dielektrika:
keramický – speciální keramika s velkou permitivitou

## Slide 9: 1.4 Kondenzátory.
Deskový kondenzátor – dvě vodivé desky o ploše S ve vzdálenosti d, mezi nimi dielektrikum s permitivitou ε
kapacita deskového kondenzátoru

## Slide 10: 1.4 Kondenzátory.
Země jako kondenzátor
obrovský kulový kondenzátor tvoří např. naše zemská ionosféra a země  intenzita el. pole je 100 – 200 V/m  mezi ionosférou (kladná elektroda) a zemským povrchem (převážně vodivá mořská voda tvořící zápornou elektrodu) je vzdálenost cca 100 km, napětí asi 400 kV a kapacita tohoto kondenzátoru je cca 20 kC