## Slide 1
07a – Rezistory a jejich zapojování
SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ

## Slide 2
1.7a – SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 2/8
R1, R2: | U1 (V) | U2 (V) | U (V)
zapojíme do série 2 různé rezistory
změříme napětí na jednotlivých rezistorech a celkové napětí na všech
nerozvětvený el. obvod
Notes: 2

## Slide 3
1.7a – SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 3/8
U1 (V) | U3 (V) | U3 (V) | U (V)
zapojíme do série 3 různé rezistory
změříme napětí na jednotlivých rezistorech a celkové napětí na všech
Notes: 2

## Slide 4
1.7a – SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 4/8
Závěr:
součet napětí na jednotlivých rezistorech je roven celkovému napětí
U = U1 + U2, I1 = I2 = I
dosadíme za napětí z Ohmova zákona:
U1 = R1∙ I, U2 = R2 ∙ I, U = R ∙ I
R ∙ I = R1∙ I + R2 ∙ I = I ∙ (R1+ R2)
Pro 2 rezistory:
Pro 3 rezistory:
Notes: 2

## Slide 5
1.7a – SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 5/8
Př. 1 Vypočítejte, jaký výsledný odpor dvou rezistorů R1 = 20 Ω a R2 = 30 Ω zapojených do série.
Zápis zadání:
R1 = 20 Ω
R2 = 30 Ω
R = ? (Ω)
Řešení:
50 Ω
Notes: 2

## Slide 6
1.7a – SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 6/8
Zápis zadání:
R1 = 10 Ω
U = 9 V
I = 300 mA = 0,3 A
R2 = ? (Ω)
Řešení:
1)
3 V
2)
3) 20 Ω
Př. 2 Dva rezistory R1 = 10 Ω a R2 o neznámé hodnotě jsou zapojené do série. Napětí zdroje je 9 V, proud protékající obvodem je I = 300 mA. Určete hodnotu odporu rezistoru R2
Notes: 2

## Slide 7
1.7a – SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 7/8
Zápis zadání:
R1 = 10 Ω
R2 = 20 Ω
R3 = 50 Ω
U = 10 V
I = ? (A)
U1 = ? (V)
U2 = ? (V)
U3 = ? (V)
Řešení:
80 Ω
0,125 A
1,25 V
2,5 V
6,25 V
Př. 3 Tři rezistory R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω a R3 = 50 Ω jsou zapojené do série. Napětí zdroje je 10 V. Vypočítejte proud protékající obvodem a napětí na jednotlivých rezistorech
Notes: 2

## Slide 8
Výsledný odpor čtyř rezistorů zapojených do série je dán ............ hodnot jejich elektrických odporů.
Máme-li do série zapojeny 2 stejné rezistory, napětí na jednom je .................. na druhém a je rovno ………. hodnoty napětí zdroje.
Jsou-li zapojeny rezistory sériově, jedná se o ……………. elektrický obvod.
Elektrický proud protékající rezistorem, který má větší odpor je při zapojení do série ................ el. proud protékající rezistorem, který má menší odpor.
Výsledný elektrický odpor dvou stejných rezistorů s hodnotou 1 kΩ je …….. Ω.
součtem
Zopakujte si
1/2
1.7a – SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ
stejné jako
nerozvětvený
stejný jako
2000