## Slide 1
07b – Rezistory a jejich zapojování
PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ

## Slide 2
1.7b – PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 2/8
U1 (V) | U2 (V) | I1 (A) | I2 (A) | I (A)
zapojíme paralelně 2 různé rezistory
změříme proud jednotlivými rezistory a celkový proud v obvodu
rozvětvený el. obvod
Notes: 2

## Slide 3
1.7b – PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 3/8
Závěr:
součet proudů v jednotlivých rezistorech je roven celkovému proudu
I = I1 + I2, U1 = U2 = U
dosadíme za proud z Ohmova zákona:
Pro 2 rezistory:
Notes: 2

## Slide 4
1.7b – PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 4/8
Notes: 2

## Slide 5
1.7b – PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 5/8
Př. 1 Vypočítejte, jaký výsledný odpor dvou rezistorů R1 = 20 Ω a R2 = 30 Ω zapojených do paralelně.
Zápis zadání:
R1 = 20 Ω
R2 = 30 Ω
R = ? (Ω)
Řešení:
12 Ω
Notes: 2

## Slide 6
1.7b – PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 6/8
Zápis zadání:
R1 = 30 Ω
U = 42 V
I = 2 A
R2 = ? (Ω)
Řešení:
I = I1 + I2 U1 = U2 = U
Př. 2 Dva rezistory R1 = 30 Ω a R2 o neznámé hodnotě jsou zapojené paralelně. Napětí zdroje je 42 V, proud protékající obvodem je I = 2 A. Určete hodnotu odporu rezistoru R2
70 Ω
Notes: 2

## Slide 7
1.7b – PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ 7/8
Zápis zadání:
R1 = 10 Ω
R2 = 15 Ω
U = 3 V
I = ? (A)
I1 = ? (A)
I2 = ? (V)
Řešení:
6 Ω
0,5 A = 500 mA
0,3 A = 300 mA
200 mA
Př. 3 Dva rezistory R1 = 10 Ω a R2 = 15 Ω jsou zapojené paralelně. Napětí zdroje je 3 V. Vypočítejte proud protékající obvodem a proudy jednotlivými rezistory. Výsledek uveďte v miliampérech.
Notes: 2

## Slide 8
Výsledný odpor dvou stejných rezistorů zapojených paralelně je ............ než při sériovém zapojení .
Máme-li paralelně zapojeny 2 stejné rezistory, proud v jednom je .................. ve druhém a je roven ………. hodnoty celkového proudu v obvodu.
Jsou-li zapojeny rezistory paralelně, jedná se o ……………. elektrický obvod.
Elektrický proud protékající rezistorem, který má větší odpor je při paralelním zapojení ................ el. proud protékající rezistorem, který má menší odpor.
Výsledný elektrický odpor dvou stejných rezistorů s hodnotou 1 kΩ zapojených paralelně je …….. Ω.
menší
Zopakujte si
1/2
1.7b – PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ
stejný jako
rozvětvený
menší než
500