## Slide 1
08 – PRÁCE A VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU

## Slide 2
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 2/10
zvyšujeme proud žárovkou a bezkontaktním teploměrem měříme teplotu vlákna
I (mA) |  |  | 
t (°C) |  |  | 
Notes: 2

## Slide 3
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 3/10
elektrická práce – W jednotka: [W] = J (joule)
U – elektrické napětí
I – elektrický proud
t – čas (doba) průchodu proudu vodičem
Jouleovo teplo – QJ jednotka: [QJ] = J (joule)
vzniká při průchodu proudu vodičem  vodič se ohřívá
Př. žehlička, vařič, podlahové elektrické topení
negativní jev: ztráty energie při přenosu napětí v el. rozvodné soustavě způsobené velikostí proudu
Notes: 2

## Slide 4
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 4/10
výkon elektrického proudu – P jednotka [P] = W (watt)
výkon = práce vykonaná spotřebičem za 1 s
příkon elektrického proudu – P0 jednotka [P0] = W (watt)
příkon = el. energie spotřebovaná spotřebičem za 1 s
údaj najdeme na štítku na spotřebiči
účinnost – jednotka [] = bez rozměru
Notes: 2

## Slide 5
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 5/10
elektrická energie – E jednotka [E] = W∙s (wattsekunda)
P – výkon
t – čas
Př. žárovka 60 W spotřebuje za jednu hodinu
častěji se energie počítá v kWh = kilowatthodina
Stejná žárovka pak za hodinu spotřebuje 60 W = 0,06 kW tedy spotřeba elektrické energie je 0,06 kWh
Při ceně 6 Kč/1kWh tedy zaplatíme 0,36 Kč za 1 hodinu, 8,64 Kč za den a 259 Kč za měsíc.
Notes: 2

## Slide 6
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 6/10
Př. 1 Vypočítejte, jakou práci spotřebuje žárovka za 10 minut, je-li na ní uveden údaj 6V/100 mA.
Zápis zadání:
U = 6 V
I = 100 mA = 0,1 A
T = 10 min = 600 s
W = ? (J)
Řešení:
360 J
Notes: 2

## Slide 7
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 7/10
Zápis zadání:
P0 = 1500 W
t = 5 min = 300 s
W = 300 kJ = 300 000 J
= ? (%)
Řešení:
67 %
Př. 2 Jaká je účinnost spotřebiče s příkonem 1500 W, jestliže spotřebuje za dobu 5 minut 300 kJ?
Notes: 2

## Slide 8
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 8/10
Zápis zadání:
= 75 % = 0,75
V = 0,25 l  m = 0,25 kg
t1 = 20 °C
t2 = 100 °C
t = 1,5 min = 90 s
P0 = ? (W)
Řešení:
1239 W
Př. 3 Jaký je příkon rychlovarné konvice s účinností 75 %, jestliže vodu o objemu 0,25 l ohřeje ze 20 °C na teplotu varu za 1,5 minuty?
Notes: 2

## Slide 9
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 9/10
Př. 4 Zjistěte příkony následujících spotřebičů a vypočítejte, kolik zaplatíte za hodinu provozu každého spotřebiče. Nakonec vypočítejte, jaké jsou celkové náklady vaší rodiny za 30 dní za elektrickou energii.
spotřebič | Příkon spotřebiče (kW) | El. energie za 1 hodinu (kWh) | El. energie za 1 měsíc (kWh) | Cena za 30 dní (Kč)
Pračka |  |  |  | 
Lednička |  |  |  | 
Vysavač |  |  |  | 
Počítač |  |  |  | 
Rychlovarná konvice |  |  |  | 
Myčka |  |  |  | 
CELKEM | --------------- |  |  | 
Údaje o příkonu najdete na internetu nebo v návodu k danému spotřebiči!
Průměrná cena za 1 kWh je v současné době 4,85 Kč.
Notes: 2

## Slide 10
Elektrická práce je tím větší, čím je ............ proud procházející obvodem.
Ztráty při přenosu elektrické energie jsou způsobeny velikostí ……….
Čím déle protéká proud elektrickým obvodem, tím …… teplo vzniká.
Jednotkou účinnosti je …………………..................
Výsledný elektrický odpor dvou stejných rezistorů s hodnotou 1 kΩ je …….. Ω.
větší
Zopakujte si
1.8 – PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU
proudu
větší
nemá jednotku, lze vyjádřit v %
500