## Slide 1
09 Elektrický proud v polovodičích

## Slide 2
1.9 Elektrický proud v polovodičích
Polovodičové prvky (diody, tranzistory, integrované obvody) mají velký význam pro rozvoj a miniaturizaci elektroniky (rádia, TV, mobily, PC)
Nick Holonyak (*1928) – objevitel LED diody (1962)
John Bardeen (1908-1991), Walter Brattain (1902-1987), William Shockley (1910-1989) – 1. tranzistor, Nobelova cena za fyziku 1956
cca 15 cm = 10-1 m
cca 5 mm = 10-3 m (1980)
cca 1 nm = 10-9 m (2016)

## Slide 3
1.9 Vlastní vodivost
Závislost odporu na teplotě
Vodič (kov): s rostoucí teplotou roste odpor (téměř lineárně)
Polovodič: s rostoucí teplotou klesá odpor (částečně lineárně) Př. termistor – digitální teploměry, regulace teploty
Závislost odporu na světle
Fotodioda, fotorezistor
Př. optické brány, optoelektronické prvky, TV ovladače, solární články prvky: Si, Ge, Se, Te, C sloučeniny: PbS, CdS, GaAs, Fe2O3, CuO, NiO

## Slide 4
1.9 Vlastní vodivost
Vlastní polovodiče
velmi čistý krystalický křemík Si, Ge (čistota 99,9999 % - 1 cizí částice na 10 000 atomů Si)
Při pokojové teplotě mají elektrony dost energie, aby se uvolnily z vazby
Si: 14 e-: 10 vázaných a 4 vodivostní
uvolní-li se elektron z vazby, zůstane na jeho místě kladná díra (neobsazené místo ve vazbě)
Generace a rekombinace
Generace: uvolněním elektronu z vazby vlivem teploty → vzniká pár elektron-díra
Rekombinace: zánik páru elektron-díra → elektron zaplní kladnou díru (splyne s ní)
Generace a rekombinace probíhá v polovodiči současně v celém objemu polovodiče v počtu cca 1017-1020 generací - rekombinací za 1 ms v 1 cm3
Vlastní vodivost
děrová: pohyb kladných děr → zdánlivý pohyb → při zaplnění díry elektronem vzniká díra na jiném místě a vzniká dojem, že polovodičem se pohybuje kladná díra
elektronová: reálný pohyb volných elektronů → elektron zaplní kladnou díru (splyne s ní)
Vnitřní fotoelektrický jev – generování páru elektron-díra vlivem světla (fotodioda)

## Slide 5
1.9 Příměsové polovodiče – typ N
Polovodič typu N
negativní vodivost, převaha elektronů
do struktury Si (resp. prvků skupiny IV.A) zabudujeme atomy prvku z V.A skupiny (např. P, As, Sb, Bi)
prvek z V.A skupiny nazýváme donor (dárce) → má více elektronů než Si
Majoritní (většinová) elektronová vodivost
Minoritní (menšinová) děrová vodivost
Atomy křemíku Si
Atom fosforu P - donor
Volný elektron
Vazebné elektrony
Monokrystal Si

## Slide 6
1.9 Příměsové polovodiče – typ P
Polovodič typu P
pozitivní vodivost, převaha kladných děr
do struktury Si (resp. prvků skupiny IV.A) zabudujeme atomy prvku z III.A skupiny (např. Al, Ga, In)
prvek ze III.A skupiny nazýváme akceptor (příjemce) → má méně elektronů než Si
Majoritní (většinová) děrová vodivost
Minoritní (menšinová) děrová vodivost
Atomy křemíku Si
Atom hliníku Al - akceptor
Kladná díra = chybějící elektron ve vazbě
Vazebné elektrony
Czochralského kelímková metoda

## Slide 7
1.9 PN přechod
PN přechod - vznik
Atomy hliníku Al
Atomy fosforu P - donor
Volné záporné elektrony
Kladné díry
Atomy křemíku Si nejsou zakresleny
PN přechod vzniká na rozhraní polovodiče typu P a polovodiče typu N
Po jejich spojení jsou kladné díry přitahovány směrem k polovodiči N a volné elektrony naopak migrují do polovodiče P
Vzniká difúzní proud, při kterém dochází k rekombinaci párů elektron-díra
Hradlová vrstva (PN přechod) má tloušťku cca 1 μm

## Slide 8
1.9 PN přechod
PN přechod – propustný směr
Na polovodič typu P je připojen + pól ze zdroje, na N – pól zdroje
PN přechod se zúží
Obvodem prochází proud
anoda
katoda

## Slide 9
1.9 PN přechod
PN přechod – závěrný směr
Na polovodič typu P je připojen – pól ze zdroje, na N + pól zdroje
PN přechod se rozšíří
Obvodem neprochází proud
Diodový jev – závislost vodivosti diody na polaritě přiloženého napětí
anoda
katoda

## Slide 10
1.9 Usměrňovací dioda
VA charakteristika usměrňovací diody
Volt-ampérová charakteristika diody je graf závislosti proudu na napětí v propustném a závěrném směru
I. kvadrant – propustný směr
Velký propustný proud IF (forward current) nezačne obvodem protékat okamžitě, ale až po překročení určité hodnoty napětí (na obr. je to cca 0,57 V), kterou nazýváme prahové napětí UF0(UP). Dioda tak plní funkci sepnutého spínače.
III. kvadrant – závěrný směr
UBR – průrazné napětí → po jeho překročení dochází u normální diody k jejímu poškození
VA charakteristika Ge a Si diody

## Slide 11
1.9 Usměrňovač
Usměrňovač střídavého proudu
Mění střídavý proud (sinusový průběh) na stejnosměrný (konstantní průběh)
a) jednocestný usměrňovač – pulzní napětí a tepavý proud na výstupu
b) Graetzovo zapojení se 4 diodami – usměrnění obou půlperiod
c) dvoucestný usměrňovač – usměrnění obou půlperiod

## Slide 12
1.9 LED dioda
VA charakteristika LED diody
LED diody se používají k osvětlení, jako barevné kontrolky, ve světlometech automobilů
používají se výhradně v propustném směru
velmi malé průrazné napětí cca UBR = 5 V